## Slide 1: DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE PARA GERAÇÃO DE CAMPO MAGNÉTICO CONTROLÁVEL UTILIZANDO GAIOLA DE HELMHOLTZ
Apresentação por Thiago H. F. da Silva

## Slide 2: Gerador de Campo Magnético
Estrutura de gaiola de Helmholtz.
Campo gerado é linear com relação à corrente.
Três pares de bobinas quadradas.

## Slide 3: Gaiola de Helmholtz do LODESTAR

## Slide 4: Parâmetros Orbitais e Modelo de Campo Geomagnético
SGP4 (Perturbações Simplificadas 4)
  Tem como entrada os parâmetros orbitais (TLEs) e um instante de tempo.
  Tem como saída a posição do satélite nesse mesmo instante de tempo
IGRF (Campo de Referência Geomagnético Internacional):
  Tem como entrada uma posição e um instante de tempo.
  Tem como saída o campo magnético nessa mesma posição e instante de tempo.

## Slide 5: Proposta do Trabalho
Simular dinamicamente o campo magnético em órbita baixa.
Reproduzir o ambiente magnético do Satélite AlfaCrux com base nas medidas realizadas.
Desenvolver um software com interface gráfica para usuário que facilite a operação da gaiola de Helmholtz.
Promover melhorias no sistema de geração de campo magnético.

## Slide 6: Subsistemas que forma o simulador de campo magnético

## Slide 7: Fontes
Tensão de saída entre 0 e 60 V.
Corrente de saída entre 0 e 50 A.
Podem ser comandadas pelo barramento GPIB.
Precisão de programação de tensão de 0,035% + 40mV.
Se comunicam em TMSL ou SCPI.
Fontes A e C apresentaram falha.

## Slide 8: Comandos TMSL e seus equivalentes em SCPI

## Slide 9: Circuito de ponte H

## Slide 10: Primeiro protótipo

## Slide 11: Aprimoramento do circuito de ponte H
Refazer esquemáticos.
  O esquemático original foi subdividido em 6 esquemáticos:
    Diagrama macro,
    Microcontrolador,
    Osciladores,
    Pote H referente ao eixo x,
    Ponte H referente ao eixo y e
    Ponte H referente ao eixo z.
  Microcontrolador passou a ter um firmware próprio.
  Foi adicionado resistores de pull-down nas saídas do microcontrolador.
  Foi modificado a frequência do oscilador de 83 Hz para 80 kHz.

## Slide 12: Comandos de inversão

## Slide 13: Segundo Protótipo

## Slide 14: Aprimoramento do circuito de ponte H
Desenvolvimento de novo layout da placa de circuito impresso.
  Substituição de alguns componentes PTH por componentes SMD.
  Melhor aproveitamento da área utilizada.
  Placa foi impressa utilizando técnicas convencionais de fabricação.

## Slide 15: Terceiro Protótipo

## Slide 16: Magnetômetro HMR2300
Distorção hard-iron e distorção soft-iron.

## Slide 17: Calibração do magnetômetro
O campo medido pelo magnetômetro descalibrado é dado por:
Realizando a expansão:

## Slide 18: Calibração do magnetômetro
Subtraindo das amostras o vetor de deslocamento, tem-se
Realizando a expansão:
Estimando o campo magnético local:

## Slide 19: Correção das leituras do magnetômetro
O Campo magnético real é dado por

## Slide 20: Identificação do Modelo da Gaiola de Helmholtz
O modelo matemático da gaiola
Tempo de amostragem: 100 ms > tempo de convergência: 15 ms.

## Slide 21: Matriz de Ajuste de tensão
O modelo utilizado.
Isolando o vetor de tensão tem-se

## Slide 22: Sistema em malha fechada
Topologia do controlador:

## Slide 23: Sistema em malha fechada
Erro de tensão a partir do erro de campo magnético:
Implementação do controlador PI:

## Slide 24: Interface utilizando PysimpleGUI

## Slide 25: Importar campo magnético em formato JSON

## Slide 26
Resultados
Calibração Magnetômetro

## Slide 27
Resultados
Calibração da Gaiola de Helmholtz

## Slide 28
Resultados
Avaliação do Sistemas em malha aberta e malha fechada
MA1 apresentou erros de até 7%.
MA2 apresentou erros de até 6,75%
Campo PI apresentou erros de até 0,25%

## Slide 29
Resultados
Resposta ao degrau

## Slide 30
Resultados
Controle em regime permanente:

## Slide 31
Resultados
Controle em regime permanente

## Slide 32
Resultados
Controle em regime permanente

## Slide 33
Resultados
Reprodução do campo geomagnético medido pelo AlfaCrux

## Slide 34
Resultados
Reprodução do campo geomagnético medido pelo AlfaCrux.

## Slide 35
Resultados
Reconstrução do campo magnético na órbita do AlfaCrux a partir do TLE.

## Slide 36: Conclusão
O projeto do circuito inversor foi aprimorado.​
O software de operações foi desenvolvido facilitando a utilização da plataforma.
O sistema possui erro menor que 1,35 uT ( 6,75%) em malha aberta e erro menor que 0,05 uT (0,25%) em malha fechada.
Em regime permanente em malha fechada o sistema apresentou erros menores que 0,15 uT (0,8%)